Unità di apprendimento di italiano L2

livello A2+/B1

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni

Sicurezza e salute sul lavoro

Formazione specifica: rischio elettrico

La prima versione del presente materiale è stata prodotta dai docenti Sabrina Trevisan, Anna Longhi e Massimo Bortolameotti nell’ambito del Progetto FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), attuato in Trentino negli anni 2016-2018. Successivamente il materiale è stato rivisto e perfezionato da IPRASE (Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa): esperti Alessandro Borri e Giovanna Masiero, coordinati da Maria Arici e supervisionati da Gabriella Debetto.

| Disciplina | Laboratori tecnologici ed Esercitazioni |
| --- | --- |
| Titolo | Sicurezza e salute sul lavoro - Formazione specifica: rischio elettrico |
| Tema | Pericolo e rischio elettrico, segnali di pericolo elettrico, contatto diretto e indiretto, sistemi di prevenzione. |
| Destinatari | Alunni non italofoni iscritti al biennio degli Istituti professionali con competenze linguistiche di livello A2+/B1 del QCER. |
| Modello operativo | Semplificazione, organizzata in una lezione. |
| Prerequisiti | Linguistici: livello di competenza linguistica A2+/B1. Disciplinari: concetto di sicurezza e salute sul lavoro, Testo unico sulla sicurezza 81/18. |
| Abilità | Linguistiche Riconoscere ed utilizzare il significato di alcuni termini essenziali della disciplina; Comprendere i punti fondamentali del tema oggetto di studio purché trattati con chiarezza e supportati da immagini. Comprendere testi disciplinari semplificati e accompagnati da attività di prelettura. Ricostruire un semplice testo per iscritto in forma paratattica sui temi trattati, facendo ricorso ad immagini. Disciplinari Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. Trasversali Lavorare in coppia o in gruppo. Rispettare i diversi ruoli. Condividere nel gruppo o nella classe gli esiti delle diverse elaborazioni. |
| Conoscenze | Disciplinari Pericolo e rischio elettrico. Contatto diretto e indiretto. Prevenzione e protezione. Sistemi di prevenzione. Scariche elettriche e conseguenze. Certificazione di qualità elettrica. |
| Materiali e strumenti | Segnali e immagini. Decreto leg.vo 81/08. Estratti da Calligaris, Fava, Tomasello, Laboratori tecnologici ed Esercitazioni, Hoepli. LIM, dizionario dei contrari, rete internet. |
| Metodologia | Alternanza fra attività da svolgere in autonomia e attività cooperative. |
| Articolazione | Prima di cominciare L’insegnante chiede agli studenti se conoscono il segnale di pericolo elettrico. Spiega poi il concetto di pericolo elettrico. Leggere L’insegnante invita gli studenti alla lettura del testo scritto con i criteri dell’alta comprensibilità e corredato da immagini. Studiare L’insegnante verifica la comprensione del testo attraverso un questionario. Per concludere Glossario di classe Al termine del percorso alla classe è richiesto di cercare il significato delle parole chiave dell’argomento trattato. Suddivisi gli studenti in gruppo, ogni sottogruppo cercherà il significato di due delle parole chiave segnalate e, utilizzando dizionari in lingua, cercherà di tradurre le parole nelle lingue presenti in classe. Si consiglia per la realizzazione del glossario di classe la risorsa digitale lexiconga (http://lexicon.ga/). Al termine i gruppi confronteranno le definizioni date con quelle preparate dal docente. |
| Banca dati: risorse in rete, testi, documentazioni | Sito del Ministero della salute: http://www.salute.gov.it |
| Prodotto finale e sua diffusione | Costruzione di una rubrica di classe. |
| Modalità di valutazione del percorso | In itinere Comprensione orale: saper ascoltare e rispondere alle domande stimolo. Produzione orale: saper rispondere e partecipare alle attività di classe (osservazione del grado di intervento nella classe). Finale Produrre un testo oralmente o per iscritto sul tema trattato strutturato in una sequenza lineare di punti. |
| Autori | Sabrina Trevisan Anna Longhi Massimo Bortolameotti |

Sicurezza e salute sul lavoro – RISCHIO ELETTRICO

Prima di cominciare

Hai mai visto questo segnale? Che cosa indica secondo te?

Cos’è il pericolo elettrico?

È la possibilità che l’impianto elettrico provochi un danno ai lavoratori.

Verifica sperimentale

Se si tocca solo un filo e non si tocca il terreno, non c’è pericolo.

Leggere

RISCHIO ELETTRICO Gli impianti elettrici provocano due gravi conseguenze: le correnti pericolose per il corpo umano; le temperature troppo alte che provocano bruciature alle persone o causano incendi. DANNI PER LE PERSONE Ora spieghiamo i danni della corrente elettrica nel corpo umano. Quando si tocca un cavo contenente corrente, si prende una “scossa” che è chiamata elettrocuzione. Avviene con il passaggio della corrente elettrica nel corpo umano verso il terreno. L’elettrocuzione causa due tipi di lesioni (= danni fisici): LE LESIONI DIRETTE: sono causate direttamente sul corpo umano. Possono essere anche gravi, fino alla morte. LE LESIONI INDIRETTE: sono causate da cadute o urti. Dopo aver preso la scossa, si viene “spinti”. EFFETTI SUL CORPO UMANO TETANIZZAZIONE = chiusura non voluta e non controllabile dei muscoli della mano o degli arti. ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE = i muscoli respiratori si bloccano e impediscono la respirazione. FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE = il cuore non pompa bene il sangue nel corpo. Il cervello non può resistere per più di 3-4 minuti senza l’ossigeno portato dal sangue. USTIONI = sono bruciature sul corpo. Sono più gravi se l’intensità della corrente è più alta (effetto Joule). CONTATTO DIRETTO Il contatto diretto avviene quando una persona tocca una parte dell'impianto elettrico quando questo è collegato alla corrente elettrica (sotto tensione). Succede per esempio quando una persona tocca un filo elettrico scoperto o male isolato. Cosa fare per evitare il contatto diretto? PREVENZIONE I cavi elettrici devono essere isolati con materiali isolanti (plastica, vetro, ceramica). PROTEZIONE Bisogna indossare guanti e/o scarpe isolanti prima di toccare i fili elettrici CONTATTO INDIRETTO È un contatto accidentale (che capita senza volerlo) con parti di apparecchiature sotto tensione per un guasto. Per esempio succede quando una persona tocca una lavatrice. Se all’interno della lavatrice c’è un cavo guasto collegato alla corrente elettrica, la persona prende la scossa. Cosa fare per evitare il contatto indiretto? PREVENZIONE Uso di interruttori differenziali (i salvavita) o con un impianto di messa terra. Fare attenzione ai cavi di alimentazione delle attrezzature. Se trovi un cavo guasto, devi staccarlo dalla presa di corrente. PROTEZIONE Non si possono prevedere protezioni adeguate, quindi è molto importante la prevenzione. I SISTEMI DI PREVENZIONE I sistemi di prevenzione più usati sono: • l’impianto di “messa a terra” • gli interruttori magnetotermici–differenziali (SALVAVITA) Questi dispositivi sono in grado di scaricare la corrente elettrica nel terreno oppure staccarla dall’impianto. L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA Ci protegge dai contatti con la corrente elettrica. Collega le parti metalliche dell’impianto elettrico con il terreno attraverso un cavo di un buon conduttore (rame). In questo modo la corrente elettrica viene scaricata nel terreno attraverso il cavo elettrico e non attraverso il corpo umano. GLI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI-DIFFERENZIALI (SALVAVITA) Gli interruttori magnetotermici-differenziali svolgono due funzioni. Intervengono quando l’intensità della scarica della corrente elettrica verso terra supera i 25 milliAmpere, cioè 0,025 Ampere (parte “MAGNETO”). Interrompono il passaggio di corrente elettrica nell’impianto quando le attrezzature collegate alla corrente utilizzano troppa corrente elettrica (parte “TERMICA”) La corrente del circuito elettrico viene interrotta e in questo modo la persona che tocca il cavo elettrico non prende la scossa. CONSEGUENZE DELLE SCARICHE ELETTRICHE Incendi di origine elettrica Avvengono quando c’è un’elevata quantità di corrente elettrica all’interno dei conduttori (= sovraccarico elettrico). Questo causa un forte calore che può provocare un incendio. Perché succede questo? Gli incendi di origine elettrica avvengono quando le dimensioni dei cavi o delle prese elettriche sono sbagliate. Possono avvenire anche quando la apparecchiature collegate alla corrente elettriche non sono usate come da indicazioni del produttore. Cosa fare per evitare i sovraccarichi? Installare l’interruttore magneto-termico (salvavita). Non collegare alla stessa presa elettrica troppe attrezzature. Utilizzare sempre attrezzatura con marchi di certificazioni IMQ - Istituto italiano del marchio di qualità elettrica CE - Marchio di Conformità Europea

Studiare

- Indica nei riquadri quale è il contatto diretto e quale è il contatto indiretto.

- Quali sono le prevenzioni che devi usare nel caso di contatto diretto o indiretto?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Osserva l’immagine.

Secondo te, il salvavita interromperà la corrente elettrica? Perché?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per concludere

Glossario di classe

In classe individuate le parole chiave dell’argomento studiato. Dividetevi in sottogruppi. Ogni sottogruppo scrive una definizione del termine e la sua radice etimologica (la provenienza della parola).

Il digitale in classe

Per la realizzazione di un glossario on line si consiglia la risorsa digitale lexiconga (http://lexicon.ga/), uno strumento progettato per costruire dizionari. Attraverso lexicon è possibile inserire parole e definizioni.